Каталог узлов и деталей на машину для внесения минеральных удобрений МТТ-4У

Рисунок 1 Машина для внесения минеральных удобрений МТТ-4У

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МВУ-4Ц.01.02.000 | Трансмиссия | 1 | Рисунок 2 |
|  | 2 | МВУ-4Ц.03.00.000 | Кузов | 1 |  |
|  | 3 | МВУ-4Ц.04.00.000 | Туконаправитель | 1 |  |
|  | 4 | МВУ-4Ш.01.08.000 | Опора | 1 |  |
|  | 5 | МВУ-4Ц.16.00.000 | Механизм дозирующий (левый) | 1 | Рисунок 10 |
|  | 6 | МВУ-4Ц.16.00.000-01 | Механизм дозирующий (правый) | 1 |  |
|  | 7 | МВУ-4Ш.15.00.000 | Тент | 1 |  |
|  | 8 | МВУ-4Ц.01.03.000 | Мост с колёсами | 1 | Рисунок 16 |
|  | 9 | МВУ-4Ц.01.04.000 | Система тормозная | 1 | Рисунок 17 |

Рисунок 2 Трансмиссия

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | МВУ-4Ц.01.02.010 | Вал привода разбрасывателя | 1 | Рисунок 3 |
|  | 2 | ПРТ-10.02.434А-05 | Диск зубчатый | 1 | z=22; t=25,4 |
|  | 3 | МВУ-4Ц.01.02.814 | Ступица | 1 |  |
|  | 4 | ПРТ-10.02.454 | Диск зубчатый | 1 | z=14; t=25,4 |
|  | 5 |  | Натяжное устройство |  | Рисунок 4 (в сборе) |
|  | 6 |  | Вал |  | Рисунок 5 (в сборе) |
|  | 7 | МЖТ-Ф-11.37.00.000-03 | Вал карданный | 1 |  |
|  | 8 | ПРТ-7А.06.01.000 | Вал передний | 1 | Рисунок 6 |
|  | 9 | ПРТ-7А.06.02.000-01 | Вал задний с муфтой | 1 | Рисунок 7 |
|  | 10 | ПРТ-7А.06.05.000 | Полумуфта |  | 2 шт. в замен поз. 11 |
|  | 11 | ПРТ-7А.06.05.301 | Полумуфта |  | 2 шт. в замен поз. 10 |
|  | 12 | ПРТ-7А.16.02.000 | Болт | 4 |  |
|  | 13 | ПРТ-7А.16.03.000 | Гайка | 4 |  |
|  | 14 | ПРТ-7А.16.20.000 | Редуктор | 1 | Рисунок 8 |
|  | 15 | МВУ-4Ц.01.02.040 | Звёздочка | 1 |  |
|  | 16 | ПР-11.00.401-03 | Кольцо | 3 |  |
|  | 17 | ПРТ-7А.16.00.402 | Платик | 4 |  |
|  | 18 | ПРТ-7А.16.00.401 | Кольцо | 4 |  |
|  | 19 | МВУ-4Ш.01.01.601 | Вал | 2 |  |
|  | 20 | МВУ-4Ш.01.01.802 | Втулка | 4 |  |
|  | 21 | ПРТ-7А.16.05.000 | Звёздочка ведомая | 4 |  |
|  | 22 | ПРТ-7А.16.00.403 | Заглушка | 4 |  |
|  | 23 | Н094.40.000-327 | Редуктор ТУ23.2.467-77 | 1 |  |
|  | 24 |  | Цепь ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-97 L=990,6 | 1 | 39 звеньев |
|  | 25 |  | Звено П- ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-97 | 1 |  |
|  | 26 |  | Цепь ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-97 L=279,4 | 2 | 11 звеньев |
|  | 27 |  | Звено С- ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-97 | 3 |  |
|  | 28 |  | Вал |  | Рисунок 9 (в сборе) |

Рисунок 3 Вал привода разбрасывателя

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | МВУ-4Ц.01.02.300 | Вал | 1 |  |
|  | 2 | МВУ-4Ц.01.02.310 | Звёздочка | 1 | z=20; t=25,4 |
|  | 3 | ПР01.01.010 | Полумуфта | 1 |  |
|  | 4 | ПРТ-7А.07.08.020 | Полумуфта | 1 |  |
|  | 5 | КРН 2,1.05.001 | Прокладка | 1 |  |
|  | 6 | МВУ-4Ц.01.02.411 | Кольцо | 1 |  |
|  | 7 | МВУ-4Ц.01.02.411-01 | Кольцо | 1 |  |
|  | 8 | ПР11.00.401-01 | Кольцо | 1 | d=35 |
|  | 9 | ПР11.00.401-02 | Кольцо | 1 | d=45 |
|  | 10 | ПР11.00.401-06 | Кольцо | 1 | d=40 |
|  | 11 | МВУ-4Ц.01.02.621 | Вал | 1 |  |
|  | 12 | МВУ-4Ц.01.02.622 | Стакан | 1 |  |
|  | 13 | ПР05.607 | Корпус подшипника | 1 |  |
|  | 14 |  | Шпонка 3-12х8х32 ГОСТ 23380-78 | 2 |  |
|  | 15 |  | Шпонка 3-14х9х40 ГОСТ 23380-78 | 1 |  |
|  | 16 |  | Манжета 1-50х70-3 ГОСТ 8752-79 | 1 |  |
|  | 17 |  | Маслёнка 1.2 Ц6 ГОСТ 19853-74 | 1 |  |
|  | 18 |  | Подшипник 207 ГОСТ 8338-75 | 1 |  |
|  | 19 |  | Подшипник 209 ГОСТ 8338-75 | 1 |  |
|  | 20 |  | Подшипник 1580209 ТУ 37.006.084-88 | 1 |  |
|  | 21 |  | Подшипник шарнирный Ш35 ГОСТ 3635-78 | 1 |  |
|  | 22 |  | Цепь ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-97 L=354,4 | 1 | n=13 зв. |
|  | 23 |  | Звено С-ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-97 | 1 |  |
|  | 24 | 105.006.02.070 | Муфта 40-50Л ГОСТ 12935-76 | 1 |  |

Рисунок 4 Натяжное устройство (в сборе)

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | МВУ-4Ц.01.02.050 | Натяжник | 1 |  |
|  | 2 | ПР-11.00.401-01 | Кольцо | 1 |  |
|  | 3 | ПРТ-7А.07.07.000-01 | Тяга | 1 |  |
|  | 4 | ПРТ-7А.07.07.602 | Втулка | 2 |  |
|  | 5 | ПРТ-7А.07.07.603 | Пружина | 1 |  |
|  | 6 |  | Цепь 2ПР-25,4-114 ГОСТ 13568-97 L=1803,4 | 1 | 71 звено |
|  | 7 |  | Звено С-2ПР-25,4-114 ГОСТ 13568-97 | 1 |  |
|  | 8 |  | Маслёнка 1.2 Ц6 ГОСТ | 1 |  |

Рисунок 5 Вал (в сборе)

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | МВУ-4Ц.01.02.040-01 | Звёздочка | 1 |  |
|  | 2 | МВУ-4Ш.01.01.100 | Муфта цепная | 1 |  |
|  | 3 | ПРТ-7А.16.00.301 | Корпус | 4 |  |
|  | 4 | ПРТ-10.02.305А | Звёздочка ведущая | 4 |  |
|  | 5 | МВУ-4Ш.01.01.401 | Кольцо | 2 |  |
|  | 6 | МВУ-4Ш.01.01.401-01 | Кольцо | 1 |  |
|  | 7 | ПРТ-7А.16.00.404 | Шайба защитная | 5 |  |
|  | 8 | ПРТ-10.02.415 | Шайба специальная | 6 | Наибольшее количество |
|  | 9 | МВУ-4Ш.01.01.602 | Вал ведущий | 1 |  |
|  | 10 | МВУ-4Ш.01.01.603 | Вал ведомый | 1 |  |
|  | 11 | МВУ-4Ш.01.01.801 | Втулка | 2 |  |
|  | 12 | МВУ-4Ш.01.01.801-01 | Втулка | 2 |  |
|  | 13 |  | Шпонка 3-12х8х32 ГОСТ 23360-78 | 2 |  |
|  | 14 |  | Шпонка 3-16х10х50 ГОСТ 23360-78 | 4 |  |
|  | 15 |  | Подшипник 80211 ГОСТ 7242-81 | 8 |  |

Рисунок 6 Вал передний

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | МТТ-Ф-19.02.00.001 | Обойма | 1 |  |
|  | 2 | МТТ-Ф-19.02.00.407 | Шайба | 1 |  |
|  | 3 |  | Подшипник 80209 ГОСТ 7242-81 | 1 |  |
|  | 4 | ПРТ-7А.06.01.010 | Вал | 1 |  |

Рисунок  7 Вал задний с муфтой

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | ПРТ-7А.06.02.010 | Полумуфта | 1 |  |
|  | 2 | ПРТ-7А.06.02.030 | Опора | 1 |  |
|  | 3 | ПРТ-7А.06.02.040 | Полумуфта | 1 |  |
|  | 4 | ПРТ-7А.06.02.603 | Штифт | 2 |  |
|  | 5 | ПРТ-7А.06.02.803 | Втулка | 1 |  |
|  | 6 | МТТ-Ф-19.02.00.001 | Обойма | 2 |  |
|  | 7 | МТТ-Ф-19.02.00.407 | Шайба | 1 |  |
|  | 8 | МРТ-10.02.312-01 | Полумуфта | 1 |  |
|  | 9 | ПРТ-10.02.643 | Втулка | 4 |  |
|  | 10 |  | Подшипник 80209 ГОСТ 7242-81 | 1 |  |
|  | 11 |  | Шпонка 2-12х8х50 ГОСТ 23360-78 | 1 |  |
|  | 12 | ПРТ-7А.06.02.020-01 | Вал | 1 |  |

Рисунок 8 Редуктор

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | ПРТ-7А.16.20.010 | Крышка | 1 |  |
|  | 2 | ПРТ-7А.16.20.020 | Вал выходной | 1 |  |
|  | 3 | ПРТ-7А.16.20.060 | Крышка |  | 1 шт. допускается замена на поз.8 |
|  | 4 | ПРТ-7А.16.11.301 | Корпус | 1 |  |
|  | 5 | ПРТ-7А.16.11.305 | Шестерня коронная | 1 |  |
|  | 6 | ПРТ-7А.16.20.301 | Саттелит | 4 |  |
|  | 7 | ПРТ-7А.16.20.302 | Крышка торцовая | 1 |  |
|  | 8 | ПРТ-7А.16.20.303 | Крышка |  | 1 шт. в замен поз.3 |
|  | 9 | ПРТ-7А.16.20.304 | Шестерня коронная | 1 |  |
|  | 10 | ПРТ-7А.16.20.309 | Шестерня солнечная | 1 |  |
|  | 11 | ПРТ-7А.16.20.801 | Втулка | 1 |  |
|  | 12 |  | Подшипник 80211 ГОСТ 7242-81 | 2 |  |
|  | 13 |  | Подшипник 312А ГОСТ 8338-75 | 1 |  |
|  | 14 |  | Подшипник 53612 ГОСТ 24696-81 | 1 |  |

Рисунок 9 Вал (в сборе)

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | ПРТ-10.02.434А-05 | Диск зубчатый | 1 | z=22; t=25,4 |
|  | 2 | МВУ-4Ц.01.02.814 | Ступица | 1 |  |
|  | 3 | ПРТ-10.02.434А-06 | Диск зубчатый | 1 | z=28; t=25,4 |
|  | 4 | МВУ-4Ц.01.02.001 | Прокладка | 1 |  |
|  | 5 | МВУ-4Ц.01.02.404 | Крышка | 1 |  |
|  | 6 | ПР-1,4.01.03.401 | Шайба | 6 | Наибольшее количество |
|  | 7 | ПР-11.00.401-02 | Кольцо | 1 |  |
|  | 8 | МВУ-4Ц.01.02.601 | Стакан | 1 |  |
|  | 9 | МВУ-4Ц.01.02.602 | Вал | 1 |  |
|  | 10 |  | Шпонка 3-10х8х40 ГОСТ 23360-78 | 3 |  |
|  | 11 |  | Шпонка 3-14х9х56 ГОСТ 23360-78 | 2 |  |
|  | 12 |  | Подшипник 80209 ГОСТ7242-81 | 1 |  |
|  | 13 |  | Манжета 1.1-50х70-3 ГОСТ 8752-79 | 1 |  |
|  | 14 | КП 310.02.01.406 | Шайба | 1 |  |
|  | 15 | КП 310.02.01.407 | Шайба | 2 |  |

Рисунок 10 Механизм дозирующий

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | МВУ-4Ц.16.02.000 | Стакан | 1 |  |
|  | 2 | МВУ-4Ц.16.03.000 | Штурвал | 1 |  |
|  | 3 | МВУ-4Ц.16.04.000 | Шибер | 1 |  |
|  | 4 | МВУ-4Ц.16.05.000 | Заслонка | 1 |  |
|  | 5 | МВУ-4Ц.16.05.000-01 | Заслонка | 1 |  |
|  | 6 | МВУ-4Ц.16.06.000 | Кронштейн | 1 |  |
|  | 7 | МВУ-4Ц.16.06.000-01 | Кронштейн | 1 |  |
|  | 8 | МВУ-4Ш.04.03.000 | Звёздочка | 2 |  |
|  | 9 | МВУ-4Ц.16.00.402 | Заслонка | 1 |  |
|  | 10 | МВУ-4Ц.16.00.602 | Пружина | 4 |  |
|  | 11 | МВУ-4Ц.16.00.606 | Тяга | 2 |  |
|  | 12 | МВУ-4Ц.16.00.608 | Вал | 1 |  |
|  | 13 | МВУ-4Ш.04.00.605 | Ось | 2 |  |
|  | 14 | ГВР-630.01.00.607 | Пружина | 1 |  |
|  | 15 |  | Цепь ПР-25,4-60 ГОСТ 13658-97 L=279,4 | 2 | 11 звеньев; 0,7 кг. |
|  | 16 |  | Звено С- ПР-25,4-60 ГОСТ 13658-97 | 2 |  |
|  | 17 | МВУ-4Ц.21.00.000 | Транспортёр | 2 | Рисунок 11 |
|  | 18 | МВУ-4Ц.21.00.000-01 | Транспортёр | 2 |  |
|  | 19 | МВУ-4Ц.08.00.000 | Тарелка (правая) | 1 | Рисунок 12 |
|  | 20 | МВУ-4Ц.08.00.000-01 | Тарелка (левая) | 1 |  |
|  | 21 | МВУ-4Ц.19.00.000 | Редуктор привода тарелки | 1 | Рисунок 13 |
|  | 22 | МВУ-4Ц.19.00.000-01 | Редуктор привода тарелки | 1 |  |
|  | 23 |  | Передача цепная |  | Рисунок 14 (в сборе) |
|  | 24 | МВУ-4Ц.06.00.000 | Кожух | 1 |  |
|  | 25 | МВУ-4Ц.07.00.000 | Кожух | 1 |  |
|  | 26 | МВУ-4Ц.18.00.000 | Кожух | 1 |  |

Рисунок 11 Транспортёр

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | МВУ-4Ш.07.00.601 | Скребок | 30 | 0,239 кг |
|  |  | МВУ-4Ш.07.00.601 | Скребок | 71 | 0,239 кг |
|  | 2 | МВУ-4Ц.21.00.601 | Цепь 13х36 ТУ12.0173856.016-89 | 2 | n=61 звено, 5,49 кг |
|  |  | МВУ-4Ц.21.00.601 | Цепь 13х36 ТУ12.0173856.016-89 | 2 | n=143 звено, 12,87 кг |

Рисунок 12 Тарелка

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | МВУ-4Ц.08.00.401 | Лопатка | 4 |  |
|  | 2 |  | Заклёпка 6х16.21.12Х18Н9Т ГОСТ 10299-80 | 28 | коррозионностойкая сталь |
|  | 3 | МВУ-4Ц.08.00.403 | Диск | 1 |  |
|  |  | МВУ-4Ц.08.00.403-01 | Диск | 1 |  |

Рисунок 13 Редуктор привода тарелки

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | МВУ-4Ц.19.01.000 | Крышка | 1 |  |
|  | 2 | МВУ-4Ц.19.02.000 | Фланец | 1 |  |
|  | 3 | КДН 04.220 | Сапун | 1 |  |
|  | 4 | ОД-1.11.00.000-03 | Звёздочка | 1 |  |
|  | 5 | МВУ-4Ц.19.00.001 | Прокладка | 1 |  |
|  | 6 | МВУ-4Ц.19.00.002 | Прокладка | 1 |  |
|  | 7 | МВУ-4Ц.19.00.401 | Крышка | 1 |  |
|  | 8 | МВУ-4Ц.19.00.402 | Прокладка |  | Наибольшее количество 24 шт. |
|  | 9 | МВУ-4Ц.19.00.402-01 | Прокладка | 6 | S=0,15 |
|  | 10 | МВУ-4Ц.19.00.402-02 | Прокладка | 12 | S=0,3 |
|  | 11 | ПР11.00.401 | Кольцо | 1 |  |
|  | 12 | МВУ-4Ц.19.00.601 | Вал-шестерня | 1 |  |
|  | 13 | МВУ-4Ц.19.00.602 | Стакан | 1 |  |
|  | 14 | МВУ-4Ц.19.00.603 | Стакан | 1 |  |
|  | 15 | МВУ-4Ц.19.00.604 | Стакан | 1 |  |
|  | 16 | МВУ-4Ц.19.00.606 | Шпилька | 7 |  |
|  | 17 | МВУ-4Ц.19.00.607 | Колесо зубчатое | 1 |  |
|  | 18 | КДН 04.616 | Пробка | 1 | Контрольная |
|  | 19 | МВУ-4Ц.19.00.801 | Втулка | 1 |  |
|  | 20 |  | Шпонка 3-6х6х28 ГОСТ 23360-78 | 1 |  |
|  | 21 |  | Шпонка 3-8х7х32 ГОСТ 23360-78 | 1 |  |
|  | 22 |  | Шпонка 3-12х8х40 ГОСТ 23360-78 | 1 |  |
|  | 23 |  | Манжета 1-38х58-3 ГОСТ 8752-79 | 3 |  |
|  | 24 |  | Кольцо 100-106-36-2-1 ГОСТ 18829-73 | 3 |  |
|  | 25 |  | Кольцо А40 хим.окс.прм. ГОСТ 13942-86 | 1 |  |
|  | 26 |  | Подшипник 7506Н ТУ 37.006.162-89 | 1 |  |
|  | 27 |  | Подшипник 7509Н ТУ 37.006.162-89 | 3 |  |
|  | 28 | МВУ-4Ц.19.06.000 | Корпус (правый) | 1 |  |
|  |  | МВУ-4Ц.19.06.000-01 | Корпус (левый) | 1 |  |
|  | 29 | МВУ-4Ц.19.00.616 | Вал (правый) | 1 |  |
|  |  | МВУ-4Ц.19.00.616-01 | Вал (левый) | 1 |  |

Рисунок 14 Передача цепная

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | МВУ-4Ц.10.00.000 | Натяжник | 1 |  |
|  | 2 | МВУ-4Ц.20.00.000 | Натяжник | 2 |  |
|  | 3 | МВУ-4Ц.00.00.404 | Ограждение | 1 |  |
|  | 4 | АВШ 01.617 | Пружина | 3 |  |
|  | 5 | ПР 07.08.401 | Кольцо | 1 | d=15 |
|  | 6 | ПР 11.00.401-01 | Кольцо | 2 | d=35 |
|  | 7 | МВУ-4Ц.14.00.000 | Стяжка | 1 |  |
|  | 8 | МВУ-4Ц.00.00.001 | Фартук | 4 |  |
|  | 9 |  | Маслёнка 1.2 Ц6 ГОСТ 19853-7 | 3 |  |
|  | 10 |  | Цепь ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-97 L=990,6 | 1 | 39 зв., 2,5 кг |
|  | 11 |  | Звено С- ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-97 | 1 |  |
|  | 12 |  | Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97 L=819,5 | 2 | 43 зв., 1,56 кг |
|  | 13 |  | Звено С-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97 | 2 |  |
|  | 14 | МВУ-4Ц.05.00.000 | Вал раздаточный | 1 | Рисунок 15 |

Рисунок 15 Вал раздаточный

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | МВУ-4Ц.01.02.310-01 | Звёздочка | 1 | z=14, t=25,4 |
|  | 2 | МВУ-4Ц.05.01.000 | Звёздочка | 2 | z=26, t=19,05 |
|  | 3 | МВУ-4Ц.05.02.000 | Вал | 1 |  |
|  | 4 | РШУ-12.02.07.412-01 | Шайба | 16 |  |
|  | 5 | ПР11.00.401-02 | Кольцо | 1 | d=45 |
|  | 6 | ПР05.607 | Корпус подшипника | 2 |  |
|  | 7 | МВУ-4Ц.05.00.801 | Втулка | 1 |  |
|  | 8 |  | Кольцо А40 | 2 |  |
|  | 9 |  | Подшипник 1580209 ТУ 37.006.084-88 | 2 |  |
|  | 10 |  | Шпонка 3-12х8х32 ГОСТ 23360-78 | 3 |  |

Рисунок 16 Мост с колёсами

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | Н129.00.010 | Ступица с барабаном | 2 |  |
|  | 2 | Н129.00.100 | Гайка | 2 |  |
|  | 3 | 086СХ12,8-01.040-01 | Сальник | 2 |  |
|  | 4 | 394.3101012 | Колесо бездисковое 330-462 | 2 |  |
|  | 5 | Н129.00.005 (7716-3104067) | Прокладка | 2 |  |
|  | 6 | Н129.00.302 | Прижим | 12 |  |
|  | 7 | Н129.00.415 (120-2401052) | Гайка | 2 |  |
|  | 8 | Н129.00.416 | Крышка | 2 |  |
|  | 9 | Н129.00.417 (157-2401050) | Шайба | 2 |  |
|  | 10 | Н129.00.418 (7716-3502021) | Щит | 2 |  |
|  |  | Н129.00.418-01 (7716-3502021) | Щит | 2 |  |
|  | 11 | Н129.00.419 | Прокладка | 2 |  |
|  |  | Н129.00.419-01 | Прокладка | 2 |  |
|  | 12 | Н129.00.421 | Шайба | 2 |  |
|  |  | Н129.00.421-01 (500-3502133) | Шайба | 4 |  |
|  | 13 | Н129.00.423 | Шайба | 2 |  |
|  | 14 | Н129.00.615 (7716-3502022) | Болт стопорный | 2 |  |
|  | 15 | Н129.00.618 | Ось колодки | 2 |  |
|  | 16 | Н129.00.619 (7716-3107042) | Гайка | 12 |  |
|  | 17 | Н129.00.803 | Втулка распорная |  | 2 шт. в замен поз.18 |
|  | 18 | ПРТ-10.03.004 | Втулка |  | 2 шт. в замен поз.17 |
|  | 19 |  | Маслёнка 1.3 Ц6 ГОСТ 19853-74 | 2 |  |
|  | 20 |  | Подшипник 7515А ТУ37.006.162-89 | 2 |  |
|  | 21 |  | Подшипник 7516А ТУ37.006.162-89 | 2 |  |
|  | 22 |  | Шина 16.5/70-18НС-10 ГОСТ 7463-2003 | 2 |  |
|  | 23 | 105.082.01.070 | Рычаг регулировочный | 2 |  |

Рисунок 17 Система тормозная

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2 | МВУ-4Ц.01.04.100-01 | Трубопровод подводящий |  | 1 шт. примен. с поз. 7 допуск. замена на поз. 1 |
|  | 3 | МВУ-4Ц.01.04.200 | Трубопровод | 1 |  |
|  | 4 | МВУ-4Ц.01.04.200-01 | Трубопровод | 1 |  |
|  | 5 | МВУ-4Ц.01.04.400А | Трубопровод | 1 |  |
|  | 6 | МЖТ-Ф-6.08.08.000-02 | Модуль |  | 1 шт. допуск. замена на поз.7 |
|  | 7 | МТТ-Ф-19.27.23.000-04 | Модуль |  | 1 шт. допуск. замена на поз.6 |
|  | 8 | ПРТ-7.06.04.000 | Угольник ввертной | 2 |  |
|  | 9 | ПРТ-10.30.030 | Рукоятка ручного тормоза | 1 |  |
|  | 10 | МВУ-4Ц.01.04.301 | Трос | 1 |  |
|  | 11 | МВУ-4Ц.01.04.301-01 | Трос | 1 |  |
|  | 12 | МЖТ-10.00.00.616-03 | Ось | 4 | L=55 |
|  | 13 | МТТ-Ф-19.27.00.603 | Штуцер | 1 |  |
|  | 14 | ПРТ-7.06.04.602 | Гайка | 2 |  |
|  | 15 | ПРТ-10.13.603 | Тройник | 1 |  |
|  | 16 | ПРТ-10.13.618 | Переходник | 1 |  |
|  | 17 | ПСТ-9.01.04.405 | Кронштейн | 4 |  |
|  | 18 | ПСТ-9.01.04.608 | Фиксатор | 4 |  |
|  | 19 | ШТ-3000.04.00.601 | Штуцер | 1 |  |
|  | 20 | 086СТ00-00.501 | Стремянка | 2 |  |
|  | 21 | 086СТ00-00.505 | Скоба |  | 1шт. допуск. замена на поз.30 |
|  | 22 | 086СТ-509 | Шайба |  | 4шт. примен. совм. с поз.6 8шт. примен. совм. с поз.7 |
|  | 23 | 086СТ-509-01 | Шайба | 2 |  |
|  | 24 | 086СТ00-00.603 | Штуцер |  | 1 шт. примен. совм. с поз.6 3шт. примен. совм. с поз.7 |
|  | 25 | 086СТ00-00.606 | Пробка |  | 2шт. примен. совм. с поз.7 |
|  | 26 |  | Шплинт 3.2 20.019 ГОСТ397-79 | 4 |  |
|  | 27 |  | Штифт 16m6 45 ГОСТ 3128-70 | 1 |  |
|  | 28 |  | Кольцо 013-016-19-2-2 ГОСТ 18829-77 | 2 |  |
|  | 29 |  | Кольцо 020-025-30-2-4 ГОСТ 18829-77 |  | 4шт. примен. совм. с поз.8 8шт. примен. совм. с поз.7 |
|  | 30 |  | Скоба 1-12 2.5 30 ОСТ 105-328-77 |  | 1шт. взамен поз.21 |
|  | 31 |  | Фильтр 12.351.1310 ОСТ37.001.085-96 |  | 1 шт. допуск. замена на поз.32 |

Рисунок 17 Система тормозная

| № рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 32 |  | Фильтр магистральный 105.069.04.000 ТУ 23.7.086-014-90 |  | 1 шт. взамен поз.31 |
|  | 33 |  | Клапан контрольного вывода 105.069.05.000 ТУ 23.7.086-015-90 | 1 |  |
|  | 34 |  | Шланг 105.069.41.000-02 ТУ 23.7.086-25-91 | 1 | L=700 |
|  | 35 |  | Шланг 05.069.46.000-05 ТУ 23.7.086-25-91 | 1 | L=1500 |
|  | 36 |  | Головка соединительная В 105.069.51.000 ТУ 23.118.343-93 | 1 |  |
|  | 37 | МВУ-4Ш.01.10.400 | Гайка с винтом | 1 |  |
|  | 38 | 30.3519010-30 | Камера тормозная тип 30 | 2 |  |

Рисунок 18 Перечень подшипников и манжет входящих в машину для внесения минеральных удобрений МТТ-4У

Перечень подшипников и манжет, входящих в машину для внесения минеральных  удобрений МТТ-4У

| № рис. | № позиции на рисунке | Обозначение | Наименование | Кол-во в сбор. единице | Кол-во на изделие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  | Подшипники: |  |  |  |
|  | 1 |  | Ш35 ГОСТ 3635-75 | 1 | 1 |  |
|  | 2 |  | 207 ГОСТ 8338-75 | 1 | 1 |  |
|  | 3 |  | 209 ГОСТ 8338-75 | 1 | 1 |  |
|  | 4 |  | 312А ГОСТ 8338-75 | 1 | 1 |  |
|  | 5 |  | 53612 ГОСТ 24696-81 | 1 | 1 |  |
|  | 6 |  | 180502 ГОСТ 8882-75 | 1 | 3 |  |
|  | 7 |  | 180204 ГОСТ 8882-75 | 2 | 2 |  |
|  | 8 |  | 80209 ГОСТ 7242-81 | 1 | 3 |  |
|  | 9 |  | 80211 ГОСТ 7242-81 | 2 | 10 |  |
|  | 10 |  | 1580209К1С17 ТУ37.006.162-89 | 1 | 3 |  |
|  | 11 |  | 7506Н ТУ37.006.162-89 | 1 | 2 |  |
|  | 12 |  | 7509Н ТУ37.006.162-89 | 3 | 6 |  |
|  | 13 |  | 7515А ТУ37.006.162-89 | 2 | 2 |  |
|  | 14 |  | 7516А ТУ37.006.162-89 | 2 | 2 |  |
|  | 15 |  | 7512 ГОСТ 333-59 | 2 | 2 |  |
|  | 16 |  | 7609 ГОСТ 333-59 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | Манжеты: |  |  |  |
|  | 17 |  | 1.1-38х58-3 ГОСТ 8752-79 | 3 | 6 |  |
|  | 18 |  | ΙΙ-38 ГОСТ 8752-79 | 1 | 1 |  |
|  | 19 |  | 1.1-50х70-3 ГОСТ 8752-79 | 1 | 2 |  |
|  | 20 |  | ΙΙ-55 ГОСТ 8752-79 | 2 | 2 |  |